Приложение №3

к постановлению Администрации

сельского поселения Просвет

муниципального района Волжский

Самарской области

от  21.10.2020 г. №68

ЗАДАНИЕ

на выполнение инженерных изысканий для подготовки документации по планировке территории (проекта планировки территории, содержащего проект межевания территории) для размещения объекта 7090П «Электроснабжение скважины № 179 Никольско-Спиридоновского месторождения»

| Наименование работ | Инженерные изыскания по объекту: 7090П «Электроснабжение скважины № 179 Никольско-Спиридоновского месторождения». |
| --- | --- |
| Местонахождение объекта: | Самарская область Волжский район. В границах сельского поселения Просвет. |
| Заказчик: | АО «Самаранефтегаз». |
| Исполнитель: | ООО «СамараНИПИнефть». |
| Вид строительства: | Новое строительство. |
| Сроки выполнения работ: | Сроки принять в соответствии с календарным графиком и договором на выполнение работ по проведению инженерных изысканий. |
| Стадия проектирования: | Инженерные изыскания в объеме необходимом для подготовки документации по планировке территории (для разработки проекта планировки территории, содержащего проект межевания территории). |
| Основание для проведения работ: | Производственная программа заказчика. |
| Сведения и данные о проектируемом объекте: | - Проектируемая площадка под обустройство скважины – 0,6 га; - Проектируемая площадка под ТКРС – 0,2 га; - Проектируемая ВЛ 6кВ – 0,03 км; - Проектируемая дорога – 0,05 км. Ориентировочная площадь – 1 га. |
| Цель изысканий: | Цель изысканий – получение сведений о геодезических, геологических, гидрометеорологических и экологических условиях участка для определения границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства, уточнение их предельных параметров. Инженерные изыскания выполнить в соответствии с требованиями нормативных и законодательных актов, действующих на территории Российской Федерации. |
| Виды и состав изыскательных работ: | - Инженерно-геодезические изыскания; - Инженерно-геологические изыскания; - Инженерно-экологические изыскания; - Инженерно-гидрометеорологические изыскания. |
| Инженерно-геодезические изыскания: | Инженерно-геодезические изыскания выполнить в соответствии с требованиями: СП 47.13330.2012, СП 11-104-97 части 1-3. Инженерно-геодезические изыскания выполнить с целью создания инженерно-топографических планов, включая ситуацию, рельеф исследуемого участка, существующие здания, сооружения и коммуникации (наземные, надземные и подземные) и других элементов планировки. Топографические планы площадок выполнить в масштабе 1:500, с сечением рельефа через 0,5 м. |
| Инженерно-геологические изыскания: | Инженерно-геологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями: СП 47.13330.2012, СП 11-105-97 части 1-3, ГОСТ 25100-2011. Инженерно-геологические изыскания на площадке изысканий выполнить с целью получения материалов для определения планируемого размещения объектов капитального строительства с учетом природных условий территории и ограничений их использования, обусловленных рисками возникновения чрезвычайных ситуаций природного и природно-техногенного характера, с целью обеспечения устойчивого развития территорий. Глубина исследований, как и методика, их проведения, определяется техническим предписанием, а также сложности инженерно-геологических условий площадки строительства и стадии проектирования в соответствии с п.п. 6.2.8, таб. 6.1 СП 47.13330.2012. |
| Инженерно-экологические изыскания: | Выполнить в соответствии с требованиями нормативных и законодательных актов, действующих на территории Российской Федерации в том числе: СП 47.13330.2012, СП 11-102-97, ФЗ РФ № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (от 10 января 2002 г.). Инженерно-экологические изыскания выполняются с целью: - оценки современного экологического состояния территории с учетом рационально природопользования, охраны природных ресурсов, сохранения уникальности природных экосистем региона, его демографических особенностей и историко-культурного наследия; - прогнозной оценки изменений окружающей среды и экологических рисков при реализации намечаемой деятельности; - разработки предложений и рекомендации по организации природоохранных мероприятий и экологического мониторинга среды. |
| Инженерно-гидрометеорологические изыскания: | Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить в соответствии с требованиями: СП 47.13330.2012; СП 11-103-97; СП 33-101-2003. Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнить с целью оценки местных условий строительства по метеорологическим факторам и климатическим условиям; оценки местных гидрологических условий и характеристик гидрологического режима водных объектов. |
| Требования к оформлению и порядку предоставления отчётной документации: | Исполнитель обязан при выполнении инженерных изысканий применять средства измерений, прошедшие в соответствии с законодательством Российской Федерации поверку (калибровку). Результаты инженерных изысканий оформляются в виде технического отчета о выполнении инженерных изысканий, состоящего из текстовой и графической частей, а также приложений к нему в текстовой, графической, цифровой и иных формах. Технический отчет готовится по каждому виду инженерных изысканий отдельно и передаётся в министерство строительства Самарской области: - на бумажном носителе – в 1 экземпляре; - в электронном виде – на компакт-диске в 3-х (количество экземпляров зависит от количества сельских поселений, через которые проходит линейный объект + 1 экз. для министерства строительства) экземплярах в форматах .dwg, .doc, .xlx, .xml, .pdf. |